VPC使用说明

- 技术指标

  - 电源：交流220V　10%　2A

  - 输出：固态继电器220V，4A

  - 输出有效时间：min  20ms 　　max  1000ms

  - 工作方式：手动、自动

  - 限位报警。

- 面板说明：

  - 手动/自动　手/自动工作方式切换

  - △、▽ 输出有效时间调节，手动方式下为左、右移动键。

  - 极性　输出极性调节。

  - L.R限位显示。

  - 十.一极性显示。

  - ←、→输出方向显示。

- 操作说明：

1、自动工作方式。此方式可按手/自动键来切换或手动方式，

在此方式下面板显示为“A.XX”XX乘以20ms即为输出有效时间，XX可通过△、▽键进行设置（1－50循环）。设置完成即自动完成存储记忆，下次开机时即为此参数。按极性键可改变输出极性，在自动方式下输出有效时间受限位。设置值及启动信号有效时间的（电平有效）控制。

2、手动工作方式。此方式下可按手/自动键切换成自动方式。在此方式下，面板显示为“H.－”H表示为手动，此方式下，△、▽键为左右移动键。键按下时有效直至键释放，极性键不能改变右手动方式下△、▽键的输出方向。

3、外接线图

J1        J2         J3

开关       保险       电源       电机      信号

| J1 | J2 | J3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| L | PE | N | N | N | L1 | L2 | GND | GND | 左限位 | 右限位 | 光电信号 | 同步信号 | VCC (24V) |

杭州数创自动化控制技术有限公司

地址：杭州市文二路391号节能工业园2号楼南6F

传真：0571-88480631     邮编：310012

电话：0571-88480630  88480632

E –mail:so—try @ mail.hz.zj.cn