MK300主变频器参数设置表

| NO. | 功能名称 | 初始值 | 调试值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P001 | 第一加速时间（秒） | 5.0 | 3.0 |  |
| P002 | 第一减速时间（秒） | 5.0 | 0.5 |  |
| P003 | 选择运行指令 | 0 | 3 |  |
| P004 | 频率设定信号 | 0 | 2 |  |
| P006 | 矢量控制选择 | 0 | 0 | （长期低速运行时1） |
| P007 | 载波频率 | 2.5 | 5.0 |  |
| P009 | V/F模式 | 50 | FF |  |
| P011 | 力矩提升 | 4 | 4 | （低速时适当提高） 最大不超过10% |
| P012 | 最大输出频率（HZ） | 50 | 69 | （速度值） |
| P013 | 基底频率（HZ） | 50 | 50 | （国内机） |
| P018 | 最大输出电压 | 0 | 0 | （国内机） |
| P026 | 防止过电压失速 | 1 | 0 | （安装刹车电阻时0） |

注：1脚/ 7脚 为触点，12脚/ +14脚--为电压。

矢量控制方式时【P006--1】需要专业人员调试，根据所拖动的电机参数进行特别设定。

MK300放料变频器参数设置表

| NO. | 功能名称 | 调试值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P001 | 第一加速时间（秒） | 0.2 |  |
| P002 | 第一减速时间（秒） | 0.2 |  |
| P003 | 选择运行指令 | 3 |  |
| P004 | 频率设定信号 | 2或3 | 2对应0~5V放料电压3对应0~10V放料电压 |
| P007 | 载波频率 | 5.0 |  |
| P009 | V/F模式 | FF |  |
| P011 | 力矩提升 | 2 | 友盛设定，降低电流 |
| P012 | 最大输出频率（HZ） | 100 | （速度） |
| P013 | 基底频率（HZ） | 50 | （国内机） |
| P018 | 最大输出电压 | 0 | （国内机） |
| P031 | 启动方式 | 0 | 取消OP停止 |

注： 以上仅为国内的供电制式设置，到国外使用的还需修改P013/ P018值

参数初始化：P055（设为2）